W zakresie zadania nr 16 - dostawa gotowych podłoży, testów i odczynników wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego automatycznego systemu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

PARAMETRY ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO

| Parametry oceniane | Skreślić niepotrzebne | Punktacja | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średni czas otrzymywania w wyników od 6 do 10 godz, dla bakterii tlenowych i do 18 godzin dla grzybów drożdżopodobnych | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 2 | Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie minimum 40 cech biochemicznych | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 3 | Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekooporności (potwierdzić wydrukiem z aparatu): |
|  | MLSB u gronkowców | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | oporności gronkowców na metycylinę | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | obniżonej wrażliwości gronkowców na vankomycynę i teikoplaninę | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | HLAR enterokoków | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | VRE enterokoków | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | KPC | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | ESBL pałeczek gram-ujemnych fermentujących | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 4 | Wymiary aparatu nie większe niż: szer. 85 cm, głęb. 70 cm, wys. 80 cm | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| Warunki serwisowe | Skreślić niepotrzebne | Punktacja | Opisać |
| 1 | Coroczne przeglądy aparatu do standaryzacji zawiesiny bakteryjnej wg zaleceń producenta | TAK/NIE | TAK-10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |

PARAMETRY SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH

| Parametry oceniane | Skreslić niepotrzebne | Punktacja | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identyfikacja wstawianej butelki za pomocą czytnika kodów paskowych | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 2 | Komputer z oprogramowaniem w wersji graficznej (min rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób - tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu). | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 3 | Przeglądanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób (wydruk zawierać musi min: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala, identyfikator butelki i komory, typ butelki, data/godzina włożenia, wyjęcia i ostatniego odczytu butelki w aparacie, wynik testu) | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 4 | Opis rodzaju podłoża na etykiecie butelki w języku polskim | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 5 | Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 6 | Możliwość dokonywania zmian czasu inkubacji: | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | a) dla rodzaju stosowanych podłóż (np. wszystkie butelki pediatryczne inkubowane 5 dni, pozostałe 7 dni) | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
|  | b) dla pojedynczej próbki | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 7 | Butelki plastikowe odporne na stłuczenie i wyciek podłoża | TAK/NIE | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| Warunki serwisowe | Skreslić niepotrzebne | Punktacja | Opisać |
| 1 | Coroczne przeglądy aparatu | TAK/NIE | TAK-10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |