| ZADANIE NR 1 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelilizację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. Nitinolowe. Długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 mm. Długości systemów dostarczania 90cm oraz 135 cm - Over The Wire. Skracalność poniżej 2%. 6 markerów na każdym z końców stentu. Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic. Shaft 3,6F. Pokryty hydrofobowo. | ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | Długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200mm. Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90, 130 oraz 150 cm (tylko dla średnicy 2,0 mm) - Over The Wire. Markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu. Kompatybilne z introducerem 4 i 5F. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 12-15 atm w zależności od średnicy. | ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Stent samorozprężalny na balonie, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | Materiał konstrukcyjny stal. Długości 15, 25, 38, 56 mm. Średnice 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,00 mm. Długości systemów dostarczania 80 cm oraz 130 cm - Over The Wire. Dwa markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu. Kompatybilne z introducerem 5, 6, 7F w zależności od średnicy. Shaft 5F hydrofobowy. RBP 15 bar (dla średnic 5-8 mm) i 13 bar (dla średnic 9-10 mm). Konstrukcja hybrydowa zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu, brak efektu "rybiej łuski". | ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 4 | Prowadnik do PTA 0,018" | Długości 195 i 300 cm. Średnica 0,018". Dostępne sztywności medium oraz stiff. Pokrycie proksymalne PTFE, dystalne 13,5 cm substancją hydrofilną, 2 cm platynowa końcówka dobrze widoczna w skopii. | ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 5 | Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący | Konstrukcja spiralnego ostrza: trzy druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014"; cztery druty nacinające dla średnic 4,0-6,0 mm systemu 0,018". Cewnik balonowy nylonowy wpółelestyczny wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon. Średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; mm (system 0,014") 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018"). Długości: 10, 20, 40 mm. Typ systemu OTW współpracujący z prowadnikami 0,014" i 0,018". Długości systemu: 155, 137, 90, 50cm. | ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. |

| ZADANIE NR 2 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zamykacz naczyniowy | Zestaw 6F zamykający dostęp naczyniowy 5F i 6F, zestaw 8F zamykający dostęp naczyniowy 7F i 8F. Pojedynczy zestaw obejmuje: urządzenie do zamykania miejsca po nakłuciu tetnicy udowej na bazie kolagenu, koszulkę naczyniową, lokalizator tętnicy, prowadnik typu "J" 0,035" (dla zestawu 6F) lub 0,038" (dla zestawu 8F), zamknięcie dostepu naczyniowego korkiem kolagenowym z dwóch stron naczynia, od strony światła naczynia oraz od strony zewnętrznej. Urządzenie ulegające pełnej biodegradacji w ciągu 60-90 dni od daty założenia. Możliwość natychmiastowego, ponownego nakłucia naczynia powyżej bądź poniżej miejsca w którym zostało założone urządzenie. | ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. |

| ZADANIE NR 3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stent pokrywany samorozprężalny | Nitynolowy, pokryty PTFE. System wprowadzający do 12F dla większości rozmiarów. Dobrze cieniujący, łatwy do wprowadzenia przez śluzę, o dużej sile rozprężania, prosty system uwalniania, nie ulegający skróceniu przy implantacji. Średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13mm, długości: 2,5; 4; 6; 8; 10; 12, 15cm. | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |

| ZADANIE NR 4 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stent pokrywany rozprężany na balonie | Dobrze cieniujący, łatwy do wprowadzenia przez śluzę 6 lub 7F, nie zsuwający się z balonów, odporny na załamanie. Średnice: 4, 5, 6, 7, 8,9,10,12,14,16 mm. Fabrycznie montowany na balonie. Długości: 16, 22, 29, 38, 41, 59, 61mm. | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |
| ZADANIE NR 5 |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Igła do lokalizacji zmian w gruczole piersiowym | Jednorazowa, sterylna. Posiadająca haczyk w kształcie X, który daje unieruchomienie redukując ryzyko przemieszczania się. Dwucentymetrowa, sztywna część trzonu łatwo wyczuwalna podczas zabiegu operacyjnego. W zestawie igła umiejscawiająca, spinacz typu "krokodyl", prowadnik zakończony haczykiem ze stali nierdzewnej o średnicy 0,025". Prowadnik zakończony haczykiem wprowadzony do kaniuli wprowadzającej. Dostępne w rozmiarach 18G i 19,5G, długości 5,0cm, 9,0cm i 15cm. | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |

| Zadanie nr 6: Czujnik poziomu płynów w oksygenatorze |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Czujnik poziomu płynów w oksygenatorze | Czujnik naklejany na zbiornik kardiotomii Jednorazowego użytku. Wyposażony w trójsensorowy czytnik poziomu płynu z możliwością płynnej redukcji obrotów pompy głównej aż do jej zatrzymania. Czujnik uruchamiający alarm akustyczny. Kompatybilny z jednostką sterującą aparatu do krążenia pozaustrojowego HL-20 firmy Jostra | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |

| Zadanie nr 7 poz. 1: Stabilizator serca wieńcowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Stabilizator serca wieńcowy | Przeznaczony do stabilizacji serca w czasie operacji bez krążenia pozaustrojowego, składający się z ramienia służącego do przymocowania do retraktora i części ssącej unieruchamiającej część powierzchni serca. Przystosowany do pracy z retraktorem. Ramię stabilizatora o płynnej regulacji w trzech płaszczyznach, gładkościenne, niskoprofilowe, umożliwiające stabilizację serca w dowolnym miejscu i dowolnej pozycji. Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna, plastyczna, z możliwością dopasowania kształtu w trzech płaszczyznach. Część ssąca podzielona na komory. Stabilizator jednorazowego użytku, sterylny. System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą. Dwa zestawy ssące o regulowanej sile ssania do podtrzymywania podciśnienia. Ramy haka do rozwierania klatki piersiowej i umocowania elementów zestawu stabilizującego. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |

| Zadanie nr 7 poz. 2: Stabilizator serca koniuszkowo-komorowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Stabilizator serca koniuszkowo-komorowy | Przeznaczony do stabilizacji serca w czasie operacji bez krążenia pozaustrojowego, składający się z ramienia służącego do przymocowania do retraktora i części ssącej unieruchamiającej część powierzchni serca. Przystosowany do pracy z retraktorem. Ramię stabilizatora o płynnej regulacji w trzech płaszczyznach, gładkościenne, niskoprofilowe, umożliwiające stabilizację serca w dowolnym miejscu i dowolnej pozycji. Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna, niskoprofilowa. Możliwość stabilizacji serca przy umieszczeniu części ssącej na wolnej ścianie komory serca. Stabilizator jednorazowego użytku, sterylny. System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą. Dwa zestawy ssące o regulowanej sile ssania do podtrzymywania podciśnienia. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |

| Zadanie nr 8: Shunt naczyniowy |
| --- |
| Lp | Nazwa | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Shunt naczyniowy | Zbudowany z polimerowego tworzywa medycznego, z atraumatycznymi, stożkowato uformowanymi końcówkami ułatwiającymi implantację do naczynia. Asymetryczne umocowanie nici ułatwiającej usuwanie shuntu. Widoczny w promieniach rtg. Dostępne rozmiary od 1.00mm do 2,75mm co 0,25mm Jednorazowego użytku, sterylny. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |

| Zadanie nr 9: Urządzenie do zdmuchiwania krwi z powierzchni zespolenia |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Urządzenie do zdmuchiwania krwi z zespolenia naczyniowego | Przystosowane do połączenia ze zbiornikiem z płynem transfuzyjnym za pomocą standardowego zestawu do przetoczeń. Długość drenu od 1500 do 2000 mm. Możliwość niezależnej regulacji strumieni płynu i gazu. Linia gazowa z filtrem przeciwbakteryjnym. Tworzywo PVC medyczne (dopuszczalne elementy metalowe). Tworzywo apyrogenne i atrombogenne. Sprzęt sterylny. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |

| Zadanie nr 10: MECHANICZNA ZASTAWKA AORTALNA I MITRALNA |
| --- |
| ZASTAWKA MITRALNA° |
|  | Parametry wymagane |
| 1 | Zastawka mitralna dostępna w formie do implantacji śródpierścieniowej |
| 2 | Rozmiar mitralnych co najmniej od 25 – 33 mm |
| 3 | Trombogenność nie wyższa niż 0,5 |
| 4 | Zastawka dwupłatkowa o niskoprofilowej konstrukcji |
| 5 | Dwa płatki wykonane z węgla pyrolitycznego |
| 6 | Kołnierz wykonany z dakronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami |
| 7 | Możliwość rotacji zastawki w kołnierzu po wszczepieniu |
| 8 | Zastawka wyposażona w uchwyt ułatwiający implantację |
| 9 | Zastawka wyposażona w uchwyt umożliwiający rotację zastawki |
| 10 | Zastawka wyposażona w jednorazowy komplet miarek umożliwiający dopasowanie rozmiaru. |
| 11 | Dopuszczalne jest dołączenie (dwóch zestawów) miarek wielorazowych przystosowanych do sterylizacji |
| 12 | Liczba wszczepień na świecie minimum 100 tysięcy |
| 13 | Zastawka sterylna w co najmniej podwójnym opakowaniu zewnętrznym |
| 14 | Komponenty użyte w zastawce umożliwiają badanie rezonansem magnetycznym o sile co najmniej 1,5 Tesli |
| 15 | Kąt otwarcia płatków zastawki co najmniej 85 stopni |
| Parametry podlegające ocenie – NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODAĆ |
| 1 | Rozmiar zastawki 25 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 2 | Rozmiar zastawki 27 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 3 | Rozmiar zastawki 29 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 4 | Trombogenność (nie wyższa niż 0,5) | Podać do oceny ………. |
| 5 | Siła pola elektromagnetycznego z jaka mogą być badane komponenty użyte w zastawce. (Zamawiający wymaga możliwości badania rezonansem magnetycznym o sile co najmniej 1,5 Tesli) | Podać wartość ocenianego parametru |
| 6 | Kąt otwarcia płatków zastawki (Zamawiający wymaga co najmniej kąta otwarcia płatków zastawki co najmniej 85 stopni) | Podać wartość ocenianego parametru |
| ZASTAWKA AORTALNA |
| Parametry wymagane |
| 1 | Zastawka aortalna dostępna w formie do implantacji nadpierścieniowej |
| 2 | Rozmiar aortalnych co najmniej 19 – 29 mm, dla rozmiarów nieparzystych lub co najmniej 18 – 28 mm, w przypadku oferowania zastawek w rozmiarach parzystych |
| 3 | Trombogenność nie wyższa niż 0,05 |
| 4 | Zastawka dwupłatkowa o niskoprofilowej konstrukcji |
| 5 | Dwa płatki wykonane z węgla pyrolitycznego |
| 6 | Kołnierz wykonany z dakronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami |
| 7 | Możliwość rotacji zastawki w kołnierzu po wszczepieniu |
| 8 | Zastawka wyposażona w uchwyt ułatwiający implantację |
| 9 | Zastawka wyposażona w uchwyt umożliwiający rotację zastawki |
| 10 | Zastawka wyposażona w jednorazowy komplet miarek umożliwiający dopasowanie rozmiaru. |
| 11 | Dopuszczalne jest dołączenie (dwóch zestawów) miarek wielorazowych przystosowanych do sterylizacji |
| 12 | Liczba wszczepień na świecie minimum 100 tysięcy |
| 13 | Zastawka sterylna w co najmniej podwójnym opakowaniu zewnętrznym |
| 14 | Komponenty użyte w zastawce umożliwiają badanie rezonansem magnetycznym o sile co najmniej 1,5 Tesli |
| 15 | Kąt otwarcia płatków zastawki co najmniej 85 stopni |
| Parametry podlegające ocenie w przypadku oferowania zastawek aortalnych o rozmiarach nieparzystych – NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODAĆ |
| 1 | Rozmiar zastawki 19 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 2 | Rozmiar zastawki 21 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 3 | Rozmiar zastawki 23 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 4 | Trombogenność (nie wyższa niż 0,05) | Podać do oceny ………. |
| 5 | Siła pola elektromagnetycznego z jaka mogą być badane komponenty użyte w zastawce. (Zamawiający wymaga możliwości badania rezonansem magnetycznym o sile co najmniej 1,5 Tesli) | Podać wartość ocenianego parametru ………. |
| 6 | Kąt otwarcia płatków zastawki (Zamawiający wymaga co najmniej kąta otwarcia płatków zastawki co najmniej 85 stopni) | Podać wartość ocenianego parametru ………. |
| Parametry podlegające ocenie w przypadku oferowania zastawek aortalnych o rozmiarach parzystych – NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODAĆ |
| 1 | Rozmiar zastawki 18 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 2 | Rozmiar zastawki 20 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 3 | Rozmiar zastawki 22 podać EOA (Efektywne pole otworu) | Podać do oceny ………. |
| 4 | Trombogenność (nie wyższa niż 0,05) | Podać do oceny ………. |
| 5 | Siła pola elektromagnetycznego z jaka mogą być badane komponenty użyte w zastawce. (Zamawiający wymaga możliwości badania rezonansem magnetycznym o sile co najmniej 1,5 Tesli) | Podać wartość ocenianego parametru |
| 6 | Kąt otwarcia płatków zastawki (Zamawiający wymaga co najmniej kąta otwarcia płatków zastawki co najmniej 85 stopni) | Podać wartość ocenianego parametru |
|  | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
|  | Zastawki aortalne | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |
|  | Zastawki mitralne | …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. |

ZADANIE NR 11 POZ 1: BIOLOGICZNA ZASTAWKA AORTALNA DO IMPLANTACJI DROGĄ MAŁOINWAZYJNĄ Z AKCESORIAMI DO IMPLANTACJI*

Zastawka wykonana z biologiczna na stencie metalowym przystosowana do implantacji drogą przezcewnikową

Zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej

Możliwa implantacja przeznaczyniowa

Możliwa implantacja przezkoniuszkowa

Zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniami i degeneracją

Każda zastawka wyposażona w komplet akcesoriów służących do implantacji składający się co najmniej z :

1. Prowadnik 0.035”/260 cm, sztywny

2. Prowadnik 0.035”/150 cm, prosty, hydrofilny

3. Rozszerzacze

4. Introducer 18 F / 30 cm

5. System wprowadzający

6. Balon do plastyki zastawki aortalnej

7. Przyrząd do wypełniania balonu (inflator)

8. Przyrząd do mocowania zastawki na balonie (crimper)

9. Stent mocujący rozprężany balonem po pozycjonowaniu zastawki

Producent oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów /

…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..

ZADANIE NR 11 POZ. 2: BIOLOGICZNA ZASTAWKA AORTALNA DO IMPLANTACJI DROGĄ MAŁOINWAZYJNĄ Z AKCESORIAMI DO IMPLANTACJI

Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego lub wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej.

Stent mocujący samorozprężalny

Zastawka nadająca się do wszczepienia przez tętnicę udową lub podobojczykową.

Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją.

W komplecie z każdą oferowaną zastawką przezskórną zestaw akcesoriów służący do wszczepienia przez tętnicę udową lub podobojczykową.

Zastawka widoczna w promieniach RTG.

Szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta.

Liczba zabiegów z użyciem oferowanych zastawek wykonanych dotychczas w ośrodkach krajowych minimum 30.

Zestaw do zamknięcia tętnicy udowej lub podobojczykowej

Producent oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów /

…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..

| Zad. 12 PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE |
| --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Prowadnik angiograficzny | Jednorazowy, sterylny. Długości 150, 200, 260cm. Średnice 0,035" i 0,018". Giętki, dobrze widoczny w skopii. Pokryty teflonem. Dostępne końcówki robocze J i prosta. Załączyć dokument w postaci ulotki producenta wyrobu potwierdzający parametry techniczne. Załączyć zdjęcie potwierdzające dobrą widoczność w skopii. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |
| Zad. 13 ZESTAW DO ZAMYKANIA PRZETRWAŁYCH OTWORÓW OWALNYCH ORAZ UBYTKÓW W PRZEGRODZIE MIĘDZYKOMOROWEJ |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Zestaw do zamykania przetrwałych otworów owalnych oraz ubytków w przegrodzie międzykomorowej | Sterylny zestaw o budowie parasolowej do zamykania wad wrodzonych serca typu PFO i ASD. Łatwy i bezpieczny system odczepiania. Zapinki typu kleszcze. Możliwość repozycjonowania w ciągu 24 godzin. Dostępne rozmiary do PFO: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm. Dostępne rozmiary do ASD od 10mm do 32mm. Kompatybilne z cewnikiem 11F. W zestawie zamykacz wraz z systemem dostawczym, koszulką oraz balonem pomiarowym. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |

| Zad. 14 KOSZULKI INTERWENCYJNE |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent, nazwa oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać PRODUCENTA, WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów/ |
| 1 | Koszulka interwencyjna | Koszulka interwencyjna o gładkiej powierzchni z zastawką hemostatyczną, zachowująca światło wewnętrzne przy zagięciach. Śluzy szczelne z blokadą introduktora. Introduktory i śluzy dobrze dopasowane do siebie. Śluza pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewników z balonem i stentów. Dostępne długości: 5,5; 11; 23; 45; 55; 90cm. Dostępne średnice: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Atraumatyczna końcówka 3mm widoczna w skopii. Dostępne z miniprowadnikiem i bez prowadnika. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |

| Zad. 15 LIDERY I KOSZULKI |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów / |
| 1 | Lidery angioplastyczne | Jednorazowego użytku, sterylne. Śreednica 0,014". Prowadnik wykonany ze stali 316L. Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika. Rdzeń prowadnika wykoanay z jednego kawałka drutu. Końcówka cieniująca 3cm (platyna). Kształt końcówki prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm. Szaft prowadnika pokryty PTFE. Pokrycie hydrofilne na oplocie. Dostępne długości 180 i 300cm. Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz zabiegów w ciasnych zmianach. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Koszulki promieniowe | Sterylne. Zawierające introduktor, dylator, prowadnik 0,018" i igłę 21Gx4cm. Długości 7cm i 11cm. Średnice 4, 5, 6F. Długość prowadnika 40cm. Prowadnik nitinolowy. Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem. Posiadający szczelną zastawkę hemostatyczną. Ramię boczne zakończone kranikiem. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |

| Zad. 16 SONDY I PROWADNIKI KOMPATYBILNE Z APARATEM DO OCT ILUMEN C7XR |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary oferowanych wyrobów / |
| 1 | Sonda OCT | Kompatybilna z aparatem do OCT ILUMEN C7XR | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Prowadnik do FSR | Kompatybilny z aparatem do OCT ILUMEN C7XR | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |

| Zad. 17 ZESTAW DO ANGIOPLASTYKI TĘTNIC SZYJNYCH Z PROTEKCJĄ DYSTALNĄ |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Producent oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary/ |
| 1 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych | Jednorazowego użytku, sterylny. Nitinolowy z systemem dostawczym typu monorail. Kompatybilny z cewnikiem prowadzacym 8F i koszulką 6F. Długości od 20 do 40mm. Średnice od 5 do 10mm. Dostępne stenty taperowane i proste. Dostępny stent o budowie zamkniętokomórkowej i otwartokomórkowej. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |
| 2 | System do protekcji dystalnej typu filtr | Jednorazowego użytku, sterylny. Możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy od 2,5 do 7mm. Długość systemu >=190cm i >=300cm. Dostępny system z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |

| Zad.18.Kaseta do sterylizatora plazmowego Sterrad 100S |
| --- |
| Lp. | Wymagania | Producent oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary/ |
| 1 | W pełni kompatybilna ze sterylizatorem Sterrad 100S. W opakowaniu maksymalnie 10 sztuk. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |

| Zad. 19: Zestaw do hemofiltracji |
| --- |
| Lp. | Wymagania | Producent oraz numery katalogowe oferowanych wyrobów /Należy podać WSZYSTKIE NUMERY katalogowe i rozmiary/ |
| 1 | Sterylny. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. Hemokoncentrator o współczynniku filtracji 20-110ml. Powierzchnia membrany 1,2m2. Wypełnienie maksymalne do 70ml. Spadek ciśnienia <25mmHg. Wykonane z polietersulfon. Zabezpieczony konektor do podłączenia linii tętniczej i żylnej typu ISO. Konektor do podłączenia zbiornika na ultrafiltrat luer. Zbiornik na ultrafiltrat o pojemności 2000ml w zestawie. Obudowa tworzywo PVC medyczne. Tworzywo apyrogenne i nietrombogenne. Uchwyt do hemokoncentratora 3 sztuki. | …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. |