W zakresie zadania nr 16 - dostawa gotowych podłoży, testów i odczynników wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego automatycznego systemu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

|  | PARAMETRY ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO |
| --- | --- |

| Parametry bezwzględnie wymagane | Opis spełnienia wymagania |
| --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator do identyfikacji bakterii i określania ich lekowrażliwości – napełnianie, inkubacja i odczyt testów w obrębie aparatu. Zamawiający dopuszcza także automatyczne napełnianie testów poza aparatem. |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2011 |  |
| 3 | Komora inkubacyjna na 30-80 miejsc pomiarowych |  |
| 4 | Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości w oparciu o oddzielne testy. |  |

| 5 | Pełny zakres identyfikowanych gatunków drobnoustrojów (wszystkie testy wykonywane na jednym aparacie) |
| --- | --- |
|  | Staphylococcus |  |
|  | Streptoococcus |  |
|  | Gram ujemne pałeczki fermentujące |  |
|  | Gram ujemne pałeczki nie fermentujące |  |
|  | Bakterie z rodzaju Neisseria, Haemophilus |  |
|  | Grzyby drożdżopodobne |  |
|  | Drobnoustroje beztlenowe |  |
| 6 | Określenie lekowrażliwości w oparciu o kwalifikację S,I,R lub wartości MIC dla następujących grup drobnoustrojów (wszystkie testy wykonywane na jednym aparacie |
|  | Drobnoustroje Gram-dodatnie |  |
|  | Drobnoustroje Gram-ujemne |  |
|  | Grzyby drożdżopodobne |  |
| 7 | Automatyczny odczyt testów identyfikacyjnych i antybiogramowych |  |
| 8 | Wszystkie testy po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, szczelnie zamknięte |  |
| 9 | Testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników podczas inkubacji i po jej zakończeniu |  |
| 10 | Zestaw z urządzeniem do standaryzacji zawiesiny bakteryjnej wg skali McFarlanda |  |
| 11 | Aparat wyposażony w drukarkę oraz monitor |  |
| 12 | Aparat przystosowany do ustawienie na standardowych meblach laboratoryjnych. Waga aparatu po całkowitym napełnieniu testami nie większa niż 80 kg. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania analizatora, którego waga po całkowitym napełnieniu testami nie przekracza nośności standartowych blatów i wolnostojących szfek laboratoryjnych. |  |

|  | PARAMETRY SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH |
| --- | --- |
| Parametry bezwzględnie wymagane | Opis spełnianie wymagania |
| 1 | Aparat najnowszego typu będący w ofercie danej firmy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2012 |  |
| 2 | Hodowla i detekcja wzrostu we wszystkich wymaganych podłożach odbywająca się w obrębie jednego aparatu |  |
| 3 | Ilość miejsc w aparacie 60 do 120 |  |
| 4 | Dla butelek przeznaczonych dla pacjentów dorosłych wykrywanie drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych (potwierdzenie w dołączonej do oferty metodyce producenta) |  |
| 5 | Podłoża bez inhibitorów antybiotyków |  |
| 6 | Podłoża z inhibitorami antybiotyków |  |
| 7 | Podłoża pediatryczne |  |
| 8 | Aparat wyposażony w drukarkę laserową |  |
| 9 | Napełniane butelki o wadze maksymalnej 100 g/sztuka |  |
| 10 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu |  |