# Zadanie nr 1: Stymulator serca bezelektrodowy z zestawem do implantacji:

| Lp. | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość stymulatora | =<1 cm3 | Warunek konieczny |  |
| 2 | Masa stymulatora | =<3 gramy | Warunek konieczny |  |
| 3 | Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,2ms) przy nastawach nominalnych | > 8 lat | Warunek konieczny |  |
| 4 | Częstotliwość stymulacji (LR) | 40-170/min | Warunek konieczny |  |
| 5 | Histereza rytmu | tak | Warunek konieczny |  |
| 6 | Amplituda impulsu stymulującego | 0,5-5,0 V | Warunek konieczny |  |
| 7 | Czułość | 0,6-8,0 mV | Warunek konieczny |  |
| 8 | Szerokość impulsu stymulującego | 0,2-1,0 ms | Warunek konieczny |  |
| 9 | Końcówka stymulatora uwalniająca sterydy | tak | Warunek konieczny |  |
| 10 | Tryby stymulacji: VVI VVIR, VOO, OVO, OFF | tak | Warunek konieczny |  |
| 11 | Funkcja rate responsive realizowana, w co najmniej 2 wektorach | tak | Warunek konieczny |  |
| 12 | Funkcja automatycznego pomiaru progu stymulacji | tak | Warunek konieczny |  |
| 13 | Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI | tak | Warunek konieczny |  |
| 14 | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) | tak | Warunek konieczny |  |
| 15 | Zestaw do implantacji | tak | Warunek konieczny |  |
| 16 | Łącznik zakończony pinami o średnicy 2mm (poz. 1 i 2) | =<1 cm3 | Warunek konieczny |  |
| 17 | Zapewnienie pierwszemu ekspertowi pełnego szkolenia w zakresie implantacji systemu, w tym: - szkolenia teoretycznego w formie kursu internetowego - szkolenia stacjonarnego przeprowadzonego przez upoważnionych specjalistów oferenta - umożliwić przeprowadzenie minimum 2 pierwszych zabiegów pod nadzorem lekarza - eksperta nadzorującego, który posiadł biegłość w wykonywaniu tych zabiegów - zapewnienie obecności przedstawiciela technicznego oferenta przy minimum 10 pierwszych zabiegach | tak | Warunek konieczny |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowany wyrób posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/

Zadanie nr 2: Koszulka długa do nakłuć transseptalnych:

| Lp. | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica 8-10F | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Długości 63cm i 81cm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Krzywizny co najmniej 3 | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Prowadnik w zestawie | TAK | Warunek konieczny |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowany wyrób posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/

Zadanie nr 3: Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych:

| Lp. | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18F do stentgraftów piersiowych | TAK | Warunek konieczny |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowany wyrób posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/